|  | Laatst bijgewerkt op: 20/02/2013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geïnstalleerd vermogen en aantal warmtekrachtinstallaties per provincie Dit document bevat gegevens betreffende de productie-installaties die in dienst werden genomen t.e.m. 31/12/2011, waarvan de aanvraag tot toekenning van warmtekrachtcertificaten werd goedgekeurd door de VREG t.e.m. de datum van laatste aanpassing van dit document, en waarvoor reeds warmtekrachtcertificaten zijn uitgereikt. Geïnstalleerd vermogen per technologie en per provincie Geïnstalleerd elektrisch vermogen (kW) Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal aftap-condensatie stoomturbine 27.700 0 5.608 0 0 33.308 gasturbine met warmteterugwinning 368.010 0 22.862 4.581 14.880 410.333 interne verbrandings motor 291.992 19.418 39.223 17.210 63.710 431.552 steg 550.400 0 0 0 0 550.400 stirlingmotor 17 6 8 2 1 34 tegendrukstoom turbine 47.202 0 78.300 0 0 125.502 Totaal 1.285.320 19.424 146.001 21.792 78.591 1.551.128 |  |  |  |  |
|  | Aantal installaties per technologie en per provincie Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen aftap-condensatie stoomturbine 1 0 1 0 0 gasturbine met warmteterugwinning 5 0 3 1 2 interne verbrandings motor 140 27 36 19 38 steg 3 0 0 0 0 stirlingmotor 8 6 8 2 1 tegendrukstoom turbine 5 0 4 0 0 |  |  |  |  |
|  | Hieronder worden de gegevens uit bovenstaande tabellen uitgesplitst per jaar van indienstname. Geïnstalleerd vermogen per technologie en per provincie, per jaar van indienstname De volgende tabel bevat enkel de gegevens van de installaties waarvoor voor de certificatenverplichting (*) aanvaardbare warmtekrachtcertificaten worden uitgereikt en die reeds WKC hebben ontvangen. Een deel van deze installaties krijgt aanvaardbare certificaten voor slechts een bepaald percentage van de gerealiseerde warmtekrachtbesparing toegekend, omdat zij al langer dan vier jaar in dienst zijn. Dit is in opvolging van Artikel 6.2.12 van het Energiebesluit. Het jaar van indienstname is ofwel het werkelijke jaar van indienstname ofwel het jaar van de meest recente ingrijpende wijziging waaraan de productie-installatie onderhevig was. |  |  |  |  |
|  |  | Onderstaande tabel toont het geïnstalleerd elektrisch resp. mechanisch nominaal vermogen in kW voor de technologie tegendrukstoomturbine, per jaar van indienstname, per provincie. tegendruk stoom turbine Antwerpen Oost-Vlaanderen Totaal 2007 3.716 0 3.716 2004 6.964 0 6.964 2003 0 11.000 11.000 1998 0 53.000 53.000 1994 23.670 0 23.670 1991 0 9.400 9.400 1980 12.852 4.900 17.752 Onderstaande tabel toont het geïnstalleerd elektrisch resp. mechanisch nominaal vermogen in kW voor de technologie stirlingmotor, per jaar van indienstname, per provincie. stirling motor Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal 2011 17 6 4 2 0 29 2010 0 0 4 0 1 5 Onderstaande tabel toont het geïnstalleerd elektrisch resp. mechanisch nominaal vermogen in kW voor de technologie steg, per jaar van indienstname, per provincie. steg Antwerpen Totaal 2010 58.500 58.500 2008 132.900 132.900 2005 359.000 359.000 Onderstaande tabel toont het geïnstalleerd elektrisch resp. mechanisch nominaal vermogen in kW voor de technologie interne verbrandingsmotor, per jaar van indienstname, per provincie. interne verbran dingsmotor Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal 2011 8.151 1.051 6.392 187 9.401 25.182 2010 42.901 1.300 5.860 526 576 51.162 2009 38.018 6.878 7.189 4.430 14.766 71.281 2008 71.798 6.257 7.362 2.345 2.966 90.728 2007 33.793 2.592 4.410 3.150 5.083 49.027 2006 21.606 16 5 730 2.480 24.837 2005 22.018 294 3.021 944 18.091 44.368 2004 5.145 0 300 300 473 6.218 2003 1.811 0 1.952 1.718 1.340 6.820 2001 6.672 0 0 0 1.925 8.597 2000 5.260 0 0 0 0 5.260 1999 18.657 0 2.731 0 2.057 23.445 1998 3.494 0 0 0 4.552 8.046 1997 4.690 0 0 0 0 4.690 1996 5.030 0 0 0 0 5.030 1995 220 1.030 0 0 0 1.250 1994 2.728 0 0 0 0 2.728 1992 0 0 0 294 0 294 1991 0 0 0 2.586 0 2.586 Onderstaande tabel toont het geïnstalleerd elektrisch resp. mechanisch nominaal vermogen in kW voor de technologie Gasturbine met warmteterugwinning, per jaar van indienstname, per provincie. gasturbine met warmte terug winning Antwerpen Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Totaal 2010 14.500 4.652 0 0 19.152 2009 131.000 6.210 0 7.589 144.799 2007 0 0 0 7.291 7.291 1999 86.000 0 0 0 86.000 1997 0 12.000 0 0 12.000 1983 7.510 0 0 0 7.510 1965 0 0 4.581 0 4.581 1950 129.000 0 0 0 129.000 Onderstaande tabel toont het geïnstalleerd elektrisch resp. mechanisch nominaal vermogen in kW voor de technologie aftap-condensatiestoomturbine, per jaar van indienstname, per provincie. aftap-conden satie stoom turbine Antwerpen Oost-Vlaanderen Totaal 2011 0 5.608 5.608 2008 27.700 0 27.700 |  |  |  |